УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Объединение энергоаудиторов»

Протокол № 01-11

от 05 апреля  2011 г.

Правила саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторов» 
определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Санкт-Петербург

2011 г.

# 1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления  требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») и Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов».

1.2. Правила предназначены для членов Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов» (далее - Объединение) и подлежат применению  после приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов Некоммерческого партнерства.

# 2. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. Определение рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится по результатам выполненного энергетического обследования.

2.2. На начальном этапе работы энергоаудитор самостоятельно (или/и при участии производственного персонала предприятия), решает, какие потери можно снизить (реализовать потенциал энергосбережения), а какие нельзя вернуть в энерготехнологический цикл, оценивает возможность снижения эффективности энергопользования для дальнейшего выбора (и разработки) практически значимых энергосберегающих мероприятий.

2.3. После завершения основного цикла работ по энергетическому обследованию, энергоаудитор уточняет и отбирает направления, обеспечивающие наиболее целесообразные решения путей повышения энергоэффективности и энергосбережения на объекте.

2.4. Рекомендуемые к внедрению мероприятия разделяют на две категории:

# - организационно-технические, предполагающие повышение культуры производства, наведение должного порядка в энергохозяйстве, строгое соблюдение номинальных режимов эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки агрегатов, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ;

- инвестиционные (технические), связанные с замещением морально устаревших производственных мощностей, внедрением современной энергоэффективной техники, модернизацией процессов и технологий и т.д.

2.5. Наибольшую ценность (в смысле практической реализации) имеют организационно-технические мероприятия, так как снижение энергоемкости производства достигается за их счет с минимальными сроками окупаемости и минимальными затратами.

# 3. Примерный рекомендуемый перечень типовых мероприятий

# по энергосбережению и повышению энергоэффективности

3.1. Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эенергоэффективности не является самодостаточным - он может быть расширен другими типовыми мероприятиями, внедрение которых возможно в различных отраслях экономики.

3.2. Разбивка типовых мероприятий по сферам применения является условной. Приведенные мероприятия могут быть рекомендованы в любой из сфер деятельности обследуемых объектов.

| 3.3. Генерация энергии |
| --- |
| 1 | Перераспределение нагрузки отопления и горячего водоснабжения между теплоисточниками в летний и переходный периоды |  |
| 2 | Использование тепловой и электрической энергии мусоросжигающих заводов |  |
| 3 | Использование низкопотенциального сбросного тепла энергоисточников для целей отопления, вентиляции и кондиционирования прилегающих к ТЭЦ промзон |  |
| 4 | Применение пиковых энергоустановок для снятия возникающих пиковых нагрузок в городском хозяйстве |  |
| 5 | Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии |  |
| 6 | Использование детандер - генераторов на избыточном давлении газа для выработки электрической энергии, холода |  |
| 7 | Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации |  |
| 8 | Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов |  |
| 9 | Производство биотоплива, и его применение в энергоисточниках разной мощности |  |
| 10 | Применение смешанных топлив (угольные суспензии, торф, "эковут", отходы деревопереработки) на энергоисточниках разной мощности. Применение новых технологических циклов: сжигание угля в «кипящем слое», вихревых топках и т.п.) |  |
| 11 | Использования энергии воды, ветра, Земли, солнечной энергии в зависимости от географических условий региона |  |
| 12 | Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных электростанций), строительство новых ДЭС с использованием современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития сетевого хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (когенерация и тригенерация энергии, мини-ТЭЦ, комбинированные энергоустановки) |  |
| 13 | Вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых ТЭС, замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных установок с использованием современного энергоэффективного оборудования |  |
| 14 | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с низкими параметрами пара угольных ТЭС, замещение его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых угольных технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных агрегатов с целью повышения их энергоэффективности |  |
| 15 | Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в крупных городах и муниципальных образованиях |  |
| 16 | Применение тепловых насосов и возобновляемых источников низкопотонцеального тепла в системах теплоснабжения (тригенерация) в крупных городах и муниципальных образованиях |  |
| 17 | Использование мини-ТЭЦ – установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом утилизатором, газопоршневых и турбодетандорных установок |  |
| 18 | Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности, модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий (КПД 85% - твердое топливо, 90% - жидкое топливо, 92% - природный газ) |  |
| 19 | Модернизация и замещение мощностей ТЭЦ и ГРЭС на базе максимального использования парогазовых и газотурбинных технологий |  |
| 20 | Превращение действующих котельных в мини-ТЭЦ с установкой ПСУ, ПГУ, ГТУ |  |
| 21 | Увеличение выработки электрической и тепловой энергии по комбинированному циклу |  |
| 22 | Сокращение расходов энергоносителей на собственные нужды источников, тепловых и электрических сетей, сокращение потерь в сетях |  |
| 23 | Создание автоматизированных систем управления энергоблоками, объектами и энергосистемами в целом |  |

| 3.4. Транспорт и распределение энергоресурсов |  |
| --- | --- |
| 1 | Тепловые сети и тепловые пункты. |  |
| 1.2 | Использование телекоммуникационных IT–технологий централизованного управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты |  |
| 1.3 | Наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя |  |
| 1.4 | Организация надзора за строительством, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей |  |
| 1.5 | Внедрение оперативных систем контроля и диагностики фактических потерь и текущего состояния трубопроводов |  |
| 1.6 | Внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ, ППМ изоляции) |  |
| 1.7 | Реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников |  |
| 1.8 | Строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов |  |
| 1.9 | Диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления |  |
| 1.10 | Перевод центральных тепловых пунктов (ЦТП) на индивидуальные (ИТП) |  |
| 1.11 | Установка частотно-регулируемых электроприводов на системы горячего и холодного водоснабжения |  |
| 1.12 | Устройство системы защиты от коррозии трубопроводов |  |
| 1.13 | Устройство современных необслуживаемых камер тепловых сетей |  |
| 1.14 | Ликвидация сальниковых компенсаторов. Внедрение системы стимулирования эксплуатационного персонала за снижение фактических потерь в тепловых сетях. Строительство новых и замена действующих тепловых сетей с использованием современного энергоэффективного оборудования |  |
| 2 | Электрические сети. Подстанции. |  |
| 2.1 | Проведение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов энергосистемы, установка компенсаторов реактивной мощности, осуществление глубоких высоковольтных вводов, исключение ЛЭП 35 и 220 кВ |  |
| 2.2 | Реконструкция сетей с минимизацией удельных затрат на единицу расстояния (км/МВт) |  |
| 2.3 | Организация системы управления графиками нагрузки потребителей в целях снижения пиковой нагрузки на сети |  |
| 2.4 | Замена электроотопления автономных подстанций, распредустройств на ночное тепловое аккумулирование |  |
| 2.5 | Снижение потерь за счет ликвидации низковольтных (0,4 кВ) сетей с установкой ТП непосредственно в зданиях |  |
| 2.6 | Организация технологического учета электроэнергии, передаваемой в схеме энергоснабжения |  |
| 2.7 | Компенсация реактивной мощности у потребителей (0,4 кВ) |  |
| 2.8 | Реконструкция подстанций, замена устаревших трансформаторов с максимальными потерями |  |
| 2.9 | Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей |  |
| 3.5 Наружное освещение и указатели |  |
| 1 | Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения |  |
| 2 | Разработка конструкций для защиты осветительных приборов и указателей от снега |  |
| 3 | Внедрение современных энергосберегающих ламп |  |
| 4 | Замена указателей на светодиодные с питанием от солнечных батарей |  |
| 5 | Массовое использование светильников на солнечных батареях (в условиях повышенных затрат на прокладку кабелей) |  |
| 6 | Внедрение светоотражающей окраски и разработка нормативно-технической документации с требованиями к ней |  |
| 3.6. Подземные сооружения и коммуникации (тоннели, проходные коллектора и каналы, дренажные станции, камеры и т.д.) |  |
| 1 | Активное использование светоотражающего покрытия в тоннелях |  |
| 2 | Использование естественной вентиляции для проветривания и безопасного функционирования подземных сооружений |  |
| 3 | Совместное применение электрохимической защиты и высокоэффективных катодных станций |  |
| 4 | Создание системы диагностики по выявлению источников затопления в тоннелях |  |
| 5 | Использование светодиодных шнуров для обозначения габаритов строительных конструкций |  |

| 3.7. Бюджетная сфера |  |
| --- | --- |
| 1 | Введение лимитирования на потребление энергоресурсов |  |
| 2 | Передача эксплуатации систем энергообеспечения энергосервисным компаниям |  |
| 3 | Включение в статью затрат учета/биллинга стоимости обслуживания приборов учета энергоносителей |  |
| 4 | Создание системы персональных стимулов первых руководителей организаций для проведения энергосберегающих мероприятий |  |
| 5 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик |  |
| 6 | Смещение начала рабочего дня в случае существенного снижения потребления энергоресурсов |  |
| 7 | Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни |  |
| 8 | Модернизация и реконструкция зданий с применением новейших технологий |  |
| 9 | Наладка режимов вентиляции. Установка рекуператоров для утилизации тепла вытяжного воздуха |  |
| 10 | Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей |  |
| 11 | Повышение эффективности работы коммунальных котельных путем замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в водогрейный режим работы, использование безопасных и экономичных способов очистки поверхностей нагрева от накипи и нагара, внедрение безреагентных и моноблочных недорогих агрегатов |  |
| 12 | Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП), с установкой частотно-регулируемого привода насосов |  |
| 13 | Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг |  |
| 14 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг |  |
| 15 | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг |  |
| 16 | Утепление квартир и мест общего пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, остекление лоджий, установка современных радиаторов и др.) |  |
| 17 | Применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе |  |
| 18 | Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых сетей, ЦТП |  |
| 3.8. Коммерческие (непромышленные) потребители |  |
| 1 | Стимулирование потребителей посредством создания гибкой тарифной системы |  |
| 2 | Нормирование существующих показателей энергопотребления |  |
| 3 | Разработка показателей энергоэффективности и организация их мониторинга |  |
| 4 | Создание специализированных групп (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия |  |
| 5 | Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы |  |
| 6 | Применение эффективных адсорбционных холодильных машин, тепловых насосов, утилизации вентиляционных выбросов, других передовых технологий |  |
| 3.9. Промышленность |  |
| 1 | Создание специализированных служб (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия |  |
| 2 | Переподготовка специалистов |  |
| 3 | Разработка и реализация программ по утилизации вторичных, сбросных энергоресурсов, тепловых отходов |  |
| 4 | Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с отраслевыми показателями |  |
| 5 | Составление программы сокращения величины пикового потребления |  |
| 6 | Использование собственных комбинированных установок (ГТУ, ПГУ) для повышения эффективности использовании ТЭР, покрытия пиковых нагрузок |  |
| 7 | Переход на оборотные циклы водоснабжения. Децентрализация воздухоснабжения, ликвидация пневмотранспорта |  |
| 8 | Совершенствование структуры производства за счет специализации и концентрации отдельных энергоемких производств (литейных, термических, гальванических и др.) с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и неэффективного оборудования |  |
| 9 | Совершенствование существующих схем и системы энергоснабжения предприятий, в том числе: - развитие собственной энергетической базы путем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; - повышение эфффективности работы котельных путем автоматизации основных и вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в промышленных котельных турбогенераторов малой мощности; |
|  | - использование вторичных энергоресурсов и альтернативных ви- дов топлива, в т.ч. горючих отходов производств; - снижение энергозатрат на содержание зданий и сооружений; |
|  | - применение источников энергии, использующих высокоэффективные термодинамические циклы (ПГУ, ГТУ и т.п.); |  |
|  | - создание мини-ТЭЦ; |  |
|  | - разработка и применение возобновляемых источников энергии |  |
| 10 | Осуществление модернизации и технического перевооружения производств на базе наукоемких ресурсо-, энергосберегающих и экологически чистых технологий |  |
| 11 | Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация системы электродвигателей |  |
| 12 | Внедрение частотно-регулируемого электропривода |  |
| 13 | Внедрение систем эффективного производственного освещения |  |
| 14 | Внедрение систем эффективного пароснабжения и возврата конденсата водяного пара |  |
| 15 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха |  |
| 3.10. Транспорт |  |
| 1 | Железнодорожный транспорт |  |
|  | Замена изношенного парка оборудования на электровозы нового поколения со сниженным аэродинамическим сопротивлением, рекуперативным торможением и эффективной тягой; применение эффективных технологий управления и диспетчеризации и информационных технологий; замена биметаллических подвесных тросов на медные; применение параллельного секционирования; строительство дополнительных тяговых подстанций; ремонт железнодорожных путей и строительство высокоскоростных магистралей. |  |
| 2 | Автомобильный транспорт |  |
|  | Обновление парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов за счет новых моделей с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом CO2,; субсидии покупателям гибридных легковых автомобилей и автомобилей с объемом двигателя до 1 л.; обязательное введение в программы автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» и обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых автомобилей раз в 5 лет; применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта. |  |
| 3 | Трубопроводный транспорт |  |
| 3.1 | Газопроводы – оптимизация технологических режимов, модернизация или замена старых силовых агрегатов и компрессоров на новые с КПД 32-36%, применение газодетандерных установок, повышение степени утилизации тепла технологических потоков, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики |  |
| 3.2 | Нефте- и продуктопроводы – реконструкция трубопроводов, сокращение потерь нефти, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики, модернизация нефтеперекачивающих агрегатов, внедрение установок улавливания легких фракций |  |
| 3.11. Сельское хозяйство |  |
| 1 | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка |  |
| 2 | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива |  |
| 3 | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями |  |
| 4 | Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды |  |
| 5 | Внедрение частотно-регулируемого электропривода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных |  |
| 6 | Повышение эффективности работы котельных путем перевода в водогрейный режим |  |
| 7 | Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок |  |
| 8 | Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива |  |
| 9 | Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные |  |
| 10 | Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания и, где экономически обоснованно, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС |  |
| 11 | Термореновация производственных помещений |  |
| 12 | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений, а также уличного освещения |  |
| 13 | Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания |  |
| 14 | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе |  |
| 15 | Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого электропривода) |  |
| 16 | Использование биогазовых установок на животноводческих комплексах совместно с газопоршневыми двигателями и современными котлами |  |
| 17 | Использование возобновляемых источников энергии (ветра, солнца, Земли, воды, биомассы) |  |